## Slide 1: Adatgyűjtés és vezeték nélküli adattovábbítás
Papp Dominik Scherer Balázs

## Slide 2: Feladatkiírás
WIFI
Valami adat
Vezérlés mikrokontrollerrel
ESP8266-01
SHT31 SEN0385
STM32H750B-DK
TCP/PHP szerver

## Slide 3: Alkotóelemek
WIFI modul
  Rx -> MCU Tx
  Tx -> MCU Rx
  UART kommunikáció
  GPIO2 prog. Mode
  Programozó módosítás
  AT Firmware V2.2.0 (esptool.py, github)
  AT visszajelzések, válaszok

## Slide 4: Alkotóelemek
TCP szerver
  Python
  TCP socket
  “Intelligens”
  Adatmentés
  ‘q’ lezáró karakter
  Adatformázás
Szenzor
  I2C interface, max 1Mhz
  3V3 - 5V, max. 1.5mA
  -40℃ - 125℃
  Typ. +/- 0.2℃
  Temp/Humidity

## Slide 5: STM32H750B-DK
ESP-01
SEN0385
MCU

## Slide 6: MCU/ESP – TCP Szerver
MCU/ESP
TCP Szerver

## Slide 7: Algoritmus
STATE
  FSM vezérlés
  5 sec várakozás
  PONTOS válaszok
ERROR
  Reset ESP
  Reset MCU
  Bárhol előfordulhat
Adatküldés másodpercenként

## Slide 8: Kimenet

## Slide 9: Továbbfejleszthetőség
TCP SERVER
  Többfelhasználós csatlakozás
Adatbázis
PHP weboldal
  “Börzézés az adatbázisban”
MCU
  Jobb paraméterezhetőség

## Slide 10: Köszönöm a figyelmet!